## Slide 1
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ» 2025/2026
Оптико-электронный комплекс активной двухволновой спектрофотометрии и термографии для ранней индикации водного и осмотического стресса растений
Направление: «Агропромышленные и биотехнологии» • 2026
Автор: Ковалева Алиса Ивановна, 10 класс, ГБОУ СОШ №282 Кировского района СПб
Научный руководитель: Ковалев Иван Викторович

## Slide 2
БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 2026 • ПРОБЛЕМАТИКА
02 / 14
Парадокс мониторинга: потеря урожая до появления внешних признаков
Сравнение ограничений существующих методов в защищенном грунте
⚠️ Поздняя визуальная детекция: потеря тургора и увядание наступают лишь через 72–96 ч, когда уже потеряно до 25–35% урожая.
🔍 Слепота контактных датчиков: при осмотическом солевом стрессе (NaCl 100 мМ) влажность субстрата превышает 70%, но влага недоступна корням.
💰 Дороговизна лабораторий: спектрометры и флуориметры (PAM-2500) стоят 2–3.5 млн руб. и требуют контактного закрепления на один лист.

## Slide 3
БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 2026 • НАУЧНЫЙ АППАРАТ
03 / 14
Цель, рабочая гипотеза и задачи исследования
Опережающая диагностика стресса за 36–54 ч до макросимптомов
🎯 Цель: разработка, аппаратно-программная сборка и валидация автономной спектро-термометрической станции для закрытого грунта.
💡 Гипотеза: сопряженный анализ транспирационного перегрева листа (ΔT) и спектрального отражения (660 и 850 нм) позволяет обнаружить стресс с p < 0.001 за 36–54 ч до увядания.
📋 Задачи: оптический 2-волновой стробоскоп, интеграция тепловизора с OCR Tesseract, ArUco-паспортизация кассет, валидация на 5 когортах (n=45).

## Slide 4
БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 2026 • БИОФИЗИКА
04 / 14
Двухканальный биофизический механизм детекции стресса
Сочетание первичного устьичного термоответа и вторичной деградации хлорофилла
🌡️ Канал 1: Термометрия ΔT = T_leaf - T_air (первичный отклик 2–4 ч). Дефицит воды вызывает синтез АБК -> закрытие устьиц -> блок транспирации -> лист нагревается на +1.5...+2.5°C.
🌱 Канал 2: Мультиспектральный индекс NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red) (отклик 48–72 ч). 660 нм поглощается хлорофиллом, 850 нм рассеивается мезофиллом.
⚖️ Комплементарность: термометрия дает опережающий сигнал тревоги, а спектрометрия подтверждает сохранность клеточной структуры и площадь листьев (PLA).

## Slide 5
БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 2026 • ИНЖЕНЕРИЯ
05 / 14
Аппаратная архитектура оптико-электронного комплекса
Автономная станция экспресс-скрининга с веб-интерфейсом
📷 Оптический тракт: камера OmniVision NoIR 5 Мп + стробоскопическая подсветка 660 нм (Deep Red) и 850 нм (NIR).
🔥 Тепловизионный узел: микроболометр UNI-T UTi120S (120x90, NETD < 60 мК) с распознаванием Tesseract OCR.
💻 Вычислительное ядро: Orange Pi 4 Pro (6 ядер, 4GB RAM), Fast-API сервер, автономная точка Wi-Fi PlantStation.
📦 Корпус: светозащитный кубический бокс из березовой фанеры ФК с лабиринтными светоловушками для отсечения фоновой засветки.

## Slide 6
БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 2026 • АЛГОРИТМЫ
06 / 14
Дифференциальный строб и конвейерная ArUco-идентификация
3-кадровое вычитание паразитного фона и автоматическая паспортизация
⚡ Дифференциальный оптический строб: I_clean = I_strobe - I_dark (полное подавление внешнего паразитного освещения).
🏷️ ArUco 4x4_50 с цветным периметром: автоматическое распознавание номера кассеты (ID 1–5), привязка когорты за 1.8 с.
📐 Сетка 3x3: автоматический расчет матричного распределения NDVI по 9 зонам лотка с вычислением дисперсии (σ ≤ 0.015).
🌿 Сегментация биомассы: выделение зеленого покрова индексом ExG (2G-R-B) и порогом Оцу с отсечением субстрата.

## Slide 7
БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 2026 • ЭКСПЕРИМЕНТ
07 / 14
Методика и дизайн биологического эксперимента (n = 45)
Синхронное тестирование 5 когорт Pisum sativum L., сорт «Альфа»
🟢 К1: Контроль — оптимальный полив (100% ПВ, 65–70% влажности почвы). Эталон фотосинтеза.
🟣 К2: Засоление — полив раствором NaCl 100 мМ в герметичном лотке. Изучение осмотического шока.
🟡 К3: Спасение прибором — прекращение полива до раннего алерта станции (ΔT ≥ +0.8°C), затем полив.
🔵 К4: Спасение глазами — полив только при появлении видимого увядания листьев (традиционный подход).
🔴 К5: Терминальная засуха — полный отказ от полива до некроза биомассы (96+ ч) для фиксации точки невозврата.

## Slide 8
БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 2026 • РЕЗУЛЬТАТЫ
08 / 14
Динамика температуры листа (ΔT): опережающий маркер
Нагрев листа на +1.5...+2.0°C фиксируется уже на 24–36 часах
📈 Контроль К1: стабильное испарительное охлаждение листа (ΔT = -1.4...-1.5°C) на протяжении всего опыта.
🧂 Засоление К2: почва сырая (64%), но лист перегревается до +1.1°C уже на 48 ч из-за осмотического стресса корней.
⏱️ К3 vs К4: в кассете К3 полив на 48 ч вернул транспирацию к норме (-1.3°C) за 6 ч. В К4 устьичный аппарат поврежден (-0.4°C).
📊 Достоверность: различия между К1 и К5/К2 на 48 ч высокодостоверны при t = 8.42, p < 0.001.

## Slide 9
БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 2026 • РЕЗУЛЬТАТЫ
09 / 14
Динамика NDVI и продуктивность листовой поверхности (PLA)
Запаздывание деградации хлорофилла и выигрыш в товарной биомассе
📊 Стабильность хлорофилла: в первые 48 ч NDVI падает всего на 2–4% (0.74 -> 0.72), пока устьица уже заблокированы.
🌿 Сохранность биомассы: стратегия спасения станцией (К3) сохраняет 92.4% площади листьев относительно контроля.
📉 Потери традиционного подхода: стратегия ожидания увядания (К4) приводит к потере 31.3% фотосинтетической биомассы.
🏆 Итог дуэли: ранняя индикация обеспечивает выигрыш в +23.7% товарного урожая.

## Slide 10
БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 2026 • ОТКРЫТИЕ
10 / 14
Феноменология и обоснование «Окна превентивного спасения»
Интервал между биофизическим сигналом и цитологической гибелью
🟢 Фаза I (0–24 ч): Скрытая компенсация. ΔT в норме (-1.5°C), тургор идеальный, NDVI > 0.73.
🟡 Фаза II (24–54 ч): «ОКНО СПАСЕНИЯ». ΔT ≥ +0.8°C (устьица закрыты), но NDVI высок (0.71–0.73). 100% обратимость при поливе!
🔴 Фаза III (54–96 ч): «Точка невозврата». Потеря тургора, обвал NDVI < 0.55, разрушение хлоропластов и проводящих пучков.
💡 Практический вывод: спасение на Фазе II гарантирует отсутствие скрытых потерь урожая.

## Slide 11
БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 2026 • РЫНОК И АНАЛОГИ
11 / 14
Сравнительный анализ с отечественными и мировыми аналогами
Превосходство по скорости поточного кассетного скрининга и доступности
Walz PAM-2500 (Германия, ~3.2 млн ₽): контактный, 20–30 мин на лист, требует темновой адаптации, точечный замер.
CID Bio-Science CI-710 (США, ~1.8 млн ₽): портативный спектрометр, нет термометрии, слеп к раннему водному шоку.
MicaSense RedEdge (США, ~1.2 млн ₽): мультиспектр для дронов, неприменим в сити-фермах и закрытых стеллажах.
Разработанный комплекс (СПб, 11 850 ₽): одновременный NDVI + ΔT + SHT30 + ArUco за 1.8 с, в 150+ раз доступнее.

## Slide 12
БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 2026 • ВНЕДРЕНИЕ
12 / 14
Сферы применения, внедрение и экономический эффект
Сити-фермы, промышленный защищенный грунт и селекционные центры
🏢 Вертикальные сити-фермы: поточный скрининг стеллажей, экономия до 20% поливной воды и удобрений.
🌾 Селекционные центры и фитотроны: объективная оценка сотен сортов на засухоустойчивость и солеустойчивость.
💰 Экономический эффект: предотвращение гибели одной кассетной партии микрозелени окупает станцию за < 2 месяцев.
🏫 Образование: наглядный демонстрационный комплекс для проектной работы в агровузах и агроклассах.

## Slide 13
БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 2026 • ИТОГИ
13 / 14
Научная новизна и основные выводы исследования
Результаты, полученные лично автором в ходе выполнения проекта
✨ Научная новизна: доказано существование 24–54 часового опережающего термометрического окна спасения до падения NDVI.
✨ Инженерная новизна: создан доступный оптико-электронный комплекс двухволновой спектрофотометрии и термографии с ArUco-скринингом.
📌 Практический вывод: полив по сигналу станции обеспечивает 92.4% продуктивности биомассы (+23.7% к традиционному поливу).
📌 Открытость: исходный код прошивки, чертежи САПР и веб-интерфейс опубликованы в открытом доступе.

## Slide 14
Спасибо за внимание!
Готова ответить на вопросы экспертной комиссии
Репозиторий проекта: github.com/ezicvtumane/plant-stress-ndvi
Ковалева Алиса Ивановна (v1m@mail.ru) | Научный руководитель: Ковалев Иван Викторович